Администрация

муниципального

образования

Федоровский Первый

сельсовет

Саракташского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2014 г. № 10-п

с. Федоровка Первая

Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования

Федоровский Первый сельсовет

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководствуясь Уставом муниципального образования Федоровский Первый сельсовет Саракташского  района  Оренбургской области:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Федоровский Первый сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельсовета Кирюхину Ирину Владимировну.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  Федоровский Первый сельсовет (www.admfedorovka.ru.)

Глава МО Федоровский

Первый сельсовет                                                                       А.А.Хлопушин

Копия верна.

Глава Федоровского

Первого сельсовета                                                                   А.А.Хлопушин

26 марта 2014 год.

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образовании Федоровский Первый сельсовет

от   20.02.2014 № 10-п

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ    МО ФЕДОРОВСКИЙ

ПЕРВЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения   МО Федоровский Первый сельсовет Саракташского муниципального района являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Постановление администрации Федоровского Первого сельсовета от 17.12.2013г. №57-п "Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения муниципального образования Федоровский Первый сельсовет Саракташского   района Оренбургской области.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта , капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

- Водный кодекс Российской Федерации.

II. Состав схемы водоснабжения

МО Федоровский Первый на период до 2020г.

Разработанная схема водоснабжения   сельского поселения включает в себя:

- Общие  положения

- Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

- Общую характеристику сельского поселения.

- Принципиальную схему водоснабжения с.Федоровка Первая Саракташского района.

- Графическую часть схемы холодного водоснабжения.

- Существующее 	положение в сфере холодного водоснабжения с. Федоровка Первая.

- Существующее положение в сфере водоотведения.

- Расчетные расходы воды.

- Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения.

- Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления  административных границах поселения.

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

МО Федоровский Первый  сельсовет

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Федоровском Первом  сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения   наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2023 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения;

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения   и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения   сельского поселения до 2023 года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

IV. Краткие сведения о географическом положении

и  природных условиях

Муниципальное образование Федоровский Первый сельсовет расположено в центре Саракташского района в 17 километрах от районного   центра  п.Саракташ, занимает площадь 9062 га, граничит с Черкасским, Новочеркасским, Васильевским, Черноотрожским и Гавриловским сельсоветами. Административным центром сельсовета является село Федоровка Первая, 250 домовладений с населением 584 человека. Кроме того, в состав сельсовета входят: хутор Редькин, 34 домовладения с населением 113 человек и деревня Сияльтугай, 31 домовладение с населением 105 человек. Всего в селах проживает 802 человека.

Климат поселения умеренно–континентальный. Времена года выражены четко. Среднегодовая температура  +4,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. Самый холодный месяц года – январь, средняя температура воздуха – минус 18-30°С. Самый теплый – июль, среднемесячная температура около +30°С. Федоровский Первый сельсовет относится к зоне с недостаточным и неустойчивым атмосферным парением, обилием солнечного освещения. Атмосферных осадков за год выпадает около 450-500 мм, причем большая часть приходится на весенне-осенний период (около 75%). Снежный покров довольно устойчив, продолжительность его от 4-х до 5-ти месяцев.

Рельеф местности в основном равнинный. Нормативная глубина промерзания грунта 1,8 метра. Грунтовые воды расположены на глубине от 10 метров и ниже.

По территории проходит автомобильная трасса Саракташ - Оренбург. Ближайший аэропорт находится в 90 километрах от села Федоровка Первая  в городе Оренбурге. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 17 км в поселке Саракташ.

V. Существующее положение

в сфере холодного водоснабжения с.Федоровка Первая

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения сельского поселения  является водовод Ø100мм-150мм от двух скважин на которых установлены насосы ЭЦВ 6-10-40 и ЭЦВ 6-16-30.  Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Поднимаемая вода подается в с. Федоровка Первая и х.Редькин МО  Федоровский Первый сельсовет Саракташского района по водопроводной сети, проложенной из асбестоцементных и чугунных трубопроводов длиной 11 км, введенной в эксплуатацию в 1970 и 1976 гг. Диаметр трубопровода составляет   100  мм.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является ООО «Водоканал».

Инвентаризационная опись систем водоснабжения,

находящихся  на территории МО Федоровский Первый сельсовет, находящихся в аренде ООО «Водоканал»

Таблица 1

| №п/п | Сельский населённый пункт | Наименование сооружения | Ед. измерения | Мощность | Год постройки | Год реконструкции | Степень износа | Балансовая стоимость на 01.01. 2013 г. | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Федоровка Первая | Водозабор | м3/сут | 600 | 1967 | - | 100 | 14458 | Администрация Саракташского района |
|  |  |  |  |  | 1968 |  | 100 | 14832 |  |
|  |  | Водонапорные | шт. | 2 | 1968 | - | 100 | 27267 | --//-- |
|  |  | башни | м3 | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети всего | км | 11 | 1968 | - | 100 | 483574 | --//-- |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунные | км | 2,4 | 1970 | - | 100 | 207450 | --//-- |
|  |  | асбестоцементные | км | 8,6 | 1976 | - | 100 | 276124 | --//-- |

Сведения о состоянии

существующих водопроводных сетей по сельскому поселению

Таблица 2

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |
| --- |
| Диаметр, мм | Водоводов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 100 |  |  |  |  | чугун | 1970 | 2,4 |  | 2,4 | 1,0 | 70 |
| 100 |  |  |  |  | асбест | 1976 | 8,6 |  | 8,6 | 3,6 | 70 |

Характеристика водозаборных скважин

Таблица 3

| №п/п | Наименование водозабора | Глубина скважины м | Диаметр водоподъемной трубы | Длина водоподъемной трубы м | Марка насоса необходим. для скважины | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | 41 | 76 | 33 | ЭЦВ 6-10-40 |  |
| 2 | Скважина №2 | 33 | 76 | 22 | ЭЦВ 6-16-30 |  |

VI. Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- Расход воды на поливку приусадебных участков;

- Расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению установлены Администрацией Оренбургской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». Постановление Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. № 686-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области" Приложение № 1 к постановлению Правительства области от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы потребления  водоснабжения

Таблица 4

| Федоровский Первый сельсовет |
| --- |
| № п/п | Цели использования воды | Единица измерения | Норматив в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На полив земельного участка | Куб.метров на 1кв.метр | 0,262 |
| 2 | На водоснабжение и приготовление пищи для сельхоз.животных, в том числе. |  |  |
| 2.1 | Коровы молочные | Куб.метров на 1 голову | 3,0 |
| 2.2 | Коровы мясные | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
| 2.3 | Быки, нетели | Куб.метров на 1 голову | 1,5 |
| 2.4 | Молодняк КРС в возрасте до 2-х лет | Куб.метров на 1 голову | 0,9 |
| 2.5 | Телята в возрасте до 6-ти месяцев | Куб.метров на 1 голову | 0,6 |
| 2.6 | Лошади рабочие | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 2.7 | Лошади племенные | Куб.метров на 1 голову | 2,4 |
| 2.8 | Жеребцы-производители | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
| 2.9 | Жеребята в возрасте до 1,5 лет | Куб.метров на 1 голову | 1,36 |
| 3 | Овцы взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,3 |
| 3.1 | Молодняк овец | Куб.метров на 1 голову | 0,18 |
| 3.2 | Хряки-производители, матки взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.3 | Свиноматки с поросятами | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 3.4 | Свиноматки супоросые, холостые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.5 | Поросята-отъемыши | Куб.метров на 1 голову | 0,15 |
| 3.6 | Ремонтантный молодняк | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.7 | Свиньи на откорме | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.8 | куры | Куб.метров на 1 голову | 0,03 |
| 3.9 | индейки | Куб.метров на 1 голову | 0,04 |
| 4.0 | Утки, гуси | Куб.метров на 1 голову | 0,06 |
| 4.1 | Норки, соболи | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |
| 4,2 | Лисы и песцы | Куб.метров на 1 голову | 0,35 |
| 4.3 | кролики | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |

Таблица 5

| Федоровский Первый сельсовет |
| --- |
| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб.метров в месяц на 1 человека) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 0,9 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,2 |

Водохозяйственный баланс водоиспользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Объем |
| --- | --- |
|  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | По территории |
| с.Федоровка Первая, х.Редькин | М.куб./ сут. | тыс. м.куб/ год | М.куб/ сут | тыс. м.куб/ год | М.куб/ сут | тыс. м.куб/ год | М.куб./ сут. | тыс. м.куб/ год |
|  | 49,9 | 18,2 | 0,96 | 0,4 | 24,9 | 9,1 | 75,8 | 27,7 |

VIII. Предложения реконструкции и технического

перевооружения источников водоснабжения

Средний износ трубопроводов водоснабжения в поселении составляет 70%. Всего в с.Федоровка Первая и х.Редькин протяженность водопроводных сетей составляет 11 км. Изношенность труб является причиной порывов трассы и недопоставки холодной воды потребителям.

Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных и канализационных сетей - замена ветхих стальных и асбестовых труб на полиэтиленовые к достоинствам которых относятся: большой срок службы трубопроводов (до пятидесяти лет!), не подверженность коррозии, высокая химическая стойкость, что приведет к улучшению качества воды.

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

- развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Федоровского Первого сельсовета, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

Схема водопроводной сети села Федоровка Первая Саракташского района:

Описание технологического процесса:

Подъем воды осуществляется из скважин (1) и (2) глубинными насосами марки ЭЦВ 1-16-160. Вода поступает на ввод (3) и водонапорную башню (4), затем, самотеком, распространяется по водопроводной сети (5).